DEPARTAMENT D’ELECTRÒNICA	  				                 2n ELECTROMEDICINA CLÍNICA

MP2:  SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN, REGISTRO Y CUIDADOS CRÍTICOS

UF1 - EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y REGISTRO

ACTIVIDAD 3: MANTENIMIENTO DE MONITORES DE PACIENTE

NOM:

PRÁCTICA

P3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

P3.1.1 Para los equipos: 	- Monitor de paciente PHILIPS SureSigns VM4.

- Monitor de paciente PHILIPS CMS M1041A + M1046B +  Pantalla M1097A

- Determinar las acciones de mantenimiento preventivo (funcional + seguridad eléctrica) a partir del manual de servicio.

- Introducir estos procedimientos de mantenimiento en el GMAO LINX 7: inspección visual, pruebas funcionales, seguridad eléctrica (con plantilla de ANSUR). Indicar los instrumentos necesarios.

P3.1.2	  Crear una orden de trabajo de mantenimiento preventivo de uno de los dos monitores.

Ejecutar la orden de trabajo (OT) recibida como técnico en relación al mantenimiento programado.	(Dual)

P3.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

P3.2.1	  Ejecutar la orden de trabajo recibida en relación a una avería del monitor de paciente PHILIPS A1.

- Indicar el procedimiento para obtener el código de error generado por el equipo.

- Se ha obtenido el código de error 2. Determinar las acciones recomendadas y realizarlas.

(Dual)

EJERCICIOS	(Dual)

E3.1	Para el monitor de paciente PHILIPS A1, indicar el procedimiento a seguir si se obtiene el código de error 65.

E3.2	Para el monitor de paciente PHILIPS SureSigns VM4, indicar las posibles causas de avería y la acción a realizar para los siguientes síntomas:

a) No hay medida de SPO2.

b) El manguito de PANI no se infla.

c) Las medidas de temperatura son erroneas.

E3.3	Para el monitor de paciente PHILIPS CMS (device 16400), indicar la posible causa de avería y el procedimiento a seguir si se obtiene:

a) Status Log Error = 392 y Stara Up Error =0188.

b) INOP Message = ECG EQUIP MALF.

c) INOP Message = LEADS OFF.