DEPARTAMENT D’ELECTRÒNICA	  				                 2n ELECTROMEDICINA CLÍNICA

MP2:  SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN, REGISTRO Y CUIDADOS CRÍTICOS

UF1 - EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y REGISTRO

ACTIVIDAD 2: RECEPCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MONITORES DE PACIENTE

NOM:

PRÁCTICA

P2.1	RECEPCIÓN DE EQUIPOS

P2.1.1  Introducir los siguientes equipos en el GMAO LINX 7: Identificación, foto, manuales, etc.

- Monitor de paciente PHILIPS SureSigns VM4.

- Monitor de paciente PHILIPS CMS M1041A + M1046B +  Pantalla M1097A.

- Monitor de paciente PHILIPS A1.

P2.2	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS

P2.2.1	  Realizar el montaje del monitor PHILIPS CMS M1041A + M1046B +  Pantalla M1097A siguiendo las instrucciones del manual de instalación.

P2.2.2  Realizar la configuración del monitor PHILIPS CMS M1041A + M1046B +  Pantalla M1097A siguiendo las instrucciones del manual de usuario:

- Establecer fecha y hora.

- Probar distintas configuraciones de pantalla.

- Crear un registro de paciente.

- Establecer las siguientes alarmas:	SPO2 límites:  94% / 100%

PANI límites:  100 / 150 mmHg (Sistólica)

50 / 80 mmHg (diastóllica)

FC límites:  60 / 130 bpm

P2.2.3  Realizar la configuración del monitor PHILIPS SureSigns VM4 siguiendo las instrucciones del manual de usuario:	(Dual)

- Establecer fecha y hora.

- Probar distintos modos de display.

- Crear un registro de paciente.

- Configurar posición de las señales a visualizar.

- Establecer las siguientes alarmas:	SPO2 límites:  94% / 100%

PANI límites:  100 / 150 mmHg (Sistólica)

50 / 80 mmHg (diastóllica)

FC límites:  60 / 130 bpm

- Entrar en System Admin (necesario password) y probar tono de alarma IEC, otros idiomas, modo Demo, configurar conexión LAN (IP automática).

P2.2.4 Realizar algunas mediciones de signos vitales sobre algún alumno y familiarizarse con el uso de los monitores multiparamétricos:

- Monitor de paciente PHILIPS SureSigns VM4.	(Dual)

- Monitor de paciente PHILIPS CMS M1041A + M1046B +  Pantalla M1097A.

EJERCICIOS	(Dual)

E2.1	Determina que curvas R utilizan los siguientes monitores multiparámetro.

- Monitor de paciente PHILIPS SureSigns VM4.

- Monitor de paciente PHILIPS CMS M1041A + M1046B +  Pantalla M1097A.

- Monitor de paciente Siemens SC6002XL.

- Monitor de paciente Nihon Kohden BSM-3532.

E2.2	El monitor de paciente Nihon Kohden OPV-1500, ¿tiene alarma de arritmia? ¿y de apnea?

E2.3	The right leg electrode serves as a ______________.

E2.4	Factors that affect the accurate measurement of ECG include:

a. Proper electrode placement

b. Good skin contact

c. Number of leads used

d. a and b

e. a, b, and c

E2.5	Which ECG Module component prevents interference from the 50/60 Hz power line?

a. Input protection network

b. Right leg drive

c. Highpass and lowpass filters

E2.6	RESP uses ECG electrodes placed in which positions:

a. Left arm and right arm

b. Left arm and right leg

c. Right arm and left leg

E2.7	How many main displays can be used with one CMS monitor?

a. one

b. two

c. three

d. tour